Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Nieradzie

ul. Targowa 103

42-262 Poczesna

Wykonawca:

………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

# Minimalne wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nierada,

na podwoziu z napędem 4 x 2 (zabudowa kontenerowa)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wypełnia Wykonawca TAK/NIE, podać faktyczne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | WYMAGANIA OGÓLNE UMOCOWANIA PRAWNE |  |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (j.t. Dz.U z 2012 r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz.U. 2015 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami). Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U Nr 2010, Nr 85, poz. 553). Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Samochód musi posiadać: Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP Wyniki Badań CNBOP. Świadectwo zgodności WE Homologację na zgodność z Regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ON – dotyczy urządzeń rozgłoszeniowych - wymaganych do uzyskania dokumentów uprzywilejowania pojazdu Świadectwo Dopuszczenia CNBOP na sprzęt dodatkowo montowany w pojeździe: agregat wysokociśnieniowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przed podpisaniem umowy ww. dokumenty oraz wszystkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu. |  |
| 2 | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 2.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2016, typu diesel | Należy podać markę, typ i model |
| 2.2 | Podwozie samochodu z napędem 4x2 Kabina załogowa 6 osobowa. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 3.500 kg. |  |
| 2.3 | Kolorystyka: - nadwozie – czerwień sygnałowa, - elementy zderzaków - białe, - drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, - podest roboczy – naturalny kolor aluminium. |  |
| 2.4 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika (siedzenia przodem do kierunku jazdy), przystosowana do przewozu 6 osób. Kabina wyposażona w: indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków, fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem, |  |
| 2.5 | Minimalne wymagania bezpieczeństwa pojazdu: Poduszka powietrzna kierowcy Układ ABS Układ ESP Centralny zamek Elektrycznie regulowane szyby przednie Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka Klimatyzacja |  |
| 2.6 | Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym umożliwiającymi zarejestrowanie pojazdu. Silniki o zapłonie samoczynnym o mocy min 110 kW i momencie obrotowym min. 310 Nm. | Należy podać typ, normę spalania spełnianą przez silnik oraz moc silnika |
| 2.7 | Średnica zawracania obrysowa po zabudowie min. 13 m | Potwierdzone wynikami badań CNBOP |
| 2.8 | Na wyposażeniu pojazdu zamocowane pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
| 2.9 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej minimum 2500 kg. Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy z przodu i z tyłu umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą. |  |
| 3 | ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA |  |
| 3.1 | Zabudowa kontenerowa: Zabudowa kontenerowa z blachy aluminiowej i laminatu Wymiary kontenera nie mniej niż : Długość zabudowy minimum 2200 mm Szerokość zabudowy minimum 2000 mm Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu Kontener wyposażony w minimum 5 rolet Wewnątrz minimum 3 półki z regulowaną wysokością mocowania Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z możliwością mocowania sprzętu. Wytrzymałość dachu minimum 180 kg. |  |
| 3.2 | Samochód wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. |  |
| 3.3 | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne - komplet). |  |
| 3.4 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |
| 3.5 | Ładowność pojazdu po zabudowie minimum 800 kg. |  |
| 4 | SPRZĘT MONTOWANY NA POJEŹDZIE |  |
| 4.1 | Belka sygnalizacyjna: Belka sygnalizacyjna typu LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, wewnątrz profilu moduły LED - wyposażona dodatkowo w: lampy LED w kolorze białym - do oświetlania przedpola z przodu pojazdu, dodatkowe moduły LED’owe – zsynchronizowane z lampami głównymi belki sygnalizacyjnej, szyld podświetlany (LED’owy) z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym – załączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu, Lampa dachowa tylna – LED’owa – w kolorze niebieskim, posiadająca homologację na zgodność z Regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ONZ. Sygnalizacja dźwiękowa: wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 100 W, umożliwiający podłączenie 1-ego lub 2-óch głośników o mocy 100 W każdy, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową, posiadający homologację na zgodność z Regulaminem R10EKG/ONZ, posiadający funkcje: sterowania sygnalizacją świetlną, sterowania sygnalizacją dźwiękową (minimum 4-ry sygnały o zmiennym tonie – przystosowane do pracy ciągłej, funkcję tzw. syreny ręcznej – funkcje uruchamiane włącznikiem sygnału dźwiękowego pojazdu oraz dodatkowy sygnał ciągły – uruchamiany osobnym włącznikiem), głośnik kompaktowy o mocy 100 W, emitujący sygnał dźwiękowy generowany przez wzmacniacz sygnałowy o natężeniu minimum 120 dbA – poziom ekwiwalentny – mierzony z odległości 3 m przed głośnikiem. |  |
| 4.2 | Radiotelefon przewoźny: W kabinie kierowcy podłączony radiotelefon przewoźny wraz z kompletną instalacją antenową. Radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz w trybie cyfrowym i analogowym, min. 125 kanałów. Wyświetlacz alfanumeryczny + ikony stanu pracy radiotelefonu. radiotelefon analogowo-cyfrowy (dwie szczeliny TDMA), cztery programowalne przyciski funkcyjne, zdalne programowanie drogą radiową, blok nadawczo-odbiorczy z wyświetlaczem, mikrofon typu „gruszka”, przewody zasilające z bezpiecznikiem topikowym, antena samochodowa na pasmo pracy radiotelefonu + wtyk, instrukcja obsługi w języku polskim. minimum 24 miesiące gwarancji na radiotelefon |  |
| 4.3 | Radiotelefony nasobne: Dwa radiotelefony nasobne (wraz ze stacją /stacjami/ do ich ładowania zamontowaną na stałe w kabinie pojazdu) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, dostosowane do użytkowania w sieci MSWiA min. 240 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków, obrotowy potencjometr siły głosu, minimum 24 miesiące gwarancji na każdy radiotelefon. |  |
| 4.4 | Maszt oświetleniowy: Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy LED z reflektorami o mocy łącznej minimum 25 W zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora min.3,5 m. Stopień ochrony masztów IP55. Wysuw masztu pneumatyczny. |  |
| 4.5 | Skrzynia transportowa: Na dachu kontenera zamocowana skrzynia aluminiowa, zamykana o wymiarach 1600*500*350. Skrzynia służy do transportu drobnego sprzętu ręcznego: miotły, tłumice, szpadle, kilofy itd. |  |
| 4.6 | Uchwyty i mocowania w pojeździe dla sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego: 1) Wewnątrz pojazdu mocowania: węży tłocznych W-52 w ilości 5 sztuk, węży tłocznych W-75 w ilości 5 sztuk, pilarka łańcuchowa armatura wodna taka jak: prądownice, rozdzielacz (Zamawiający wymaga mocowań nasad pod ten sprzęt), pompa pływająca (1 sztuka), pompa szlamowa (1 sztuka), opryskiwacz spalinowy (1 sztuka) – mocowania dla każdego sprzętu, sprzęt ten będzie przewożony w pojeździe zamiennie. 2) Wewnątrz kabiny montaż i podłączenie zasilania: latarka akumulatorowa ze statywem 3) Na dachu kontenera mocowania: do transportu drabiny pożarniczej. |  |
| 5. | Poduszki pneumatyczne wzmacniające zawieszenie |  |
| 6. | Wyciągarka elektryczna 3 500 kg |  |
| 7 | OZNAKOWANIE |  |
| 7.1 | Oznakowanie numerami operacyjnymi: Zgodnie z określonymi Standardami CNBOP-PIB „Ochrona Przeciwpożarowa Klasyfikacja, oznaczenie i podział pojazdów pożarniczych” Wydanie 1, Józefów Marzec 2015 oraz wytycznymi zawartymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej „Oznakowanie pojazdów, sprzętu: pływającego, silnikowego, pożarniczego”. |  |
| 7.2 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny po każdej stronie: “Ochotnicza Straż Pożarna w Nieradzie” |  |
| 8 | GWARANCJA |  |
| 8.1 | Na samochód (wszystkie zespoły i podzespoły) – min. 24 miesiące |  |
| 9. | SEWRIS GWARANCYJNY |  |
| 9.1. | Wykonawca zapewni możliwość wykonania serwisu gwarancyjnego w Autoryzowanych Stacjach Obsługi w miejscowościach odległych w promieniu 100 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w dniu zawarcia umowy wykaz adresów ASO, uprawnionych do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla samochodu będącego przedmiotem zamówienia . |  |

………………………..(miejscowość), dnia …………………..

…………………………….................................……………

(podpis)

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wpisując oferowane parametry. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji nie wpisze parametrów lub zastąpi je jedynie słowem „spełnia” oferta może zostać odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP).