I. OPIS  TECHNICZNY

  - Dane podstawowe

  - Zakres dokumentacji.

Niniejszy projekt uzgodniony z Inwestorem, właścicielami działek i posesji, obejmuje:

- projekt budowlany budowy chodnika przy ulicy Konwaliowej w miejscowości Brzeziny Nowe – Subuczyna, określony jako ETAP II.

Uzgodnione etapowanie budowy przedmiotowego chodnika jest następujące:

ETAP O – odcinek km 0+000 ÷ 0+020

w pasie drogi powiatowej Nr 1054S, objęty oddzielnym opracowaniem.

ETAP I – odcinek km 0+020 ÷ 0+090

dla którego został opracowany projekt budowlany i zrealizowany w miesiącu październiku 2018r.

ETAP II – odcinek km 0+090 ÷ 0+745

objęty niniejszym projektem.

Projekt budowlany chodnika zawiera:

- lokalizację i konstrukcję chodnika

- rozwiązanie odwodnienia pasa drogowego w obrębie chodnika i odprowadzenie wód opadowych z przyległych posesji.

Odcinek chodnika wraz z odwodnieniem od km 0+020 ÷ 0+745 przebiega w pasie drogi gminnej (G.32.2 – ul. Konwaliowa)

  - Warunki uzgodnienia projektu

Na etapie opracowania dokumentacji dokonano niezbędnych uzgodnień branżowych (o przebiegu urządzeń obcych), z administratorami dróg i właścicielami gruntów.

Lokalizacja urządzeń obcych znajduje się na załączonych mapach zasadniczych (1:500), a warunki prowadzenia robót w ich obrębie podane są w załączonych opiniach oraz wytycznych projektantów.

Stosownie do warunków uzgodnień, na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót, należy wypełnić wymogi uzgodnień z administratorami urządzeń, ustalając:

  - nadzór nad robotami,

  - zabezpieczenia robót, czynności w przypadkach szczególnych,

  - zgody na zajęcie terenu w przestrzeni obiektów użyteczności publicznej (drogi, chodniki).

W granicach linii rozgraniczających przedmiotową ulicę zlokalizowane jest następujące uzbrojenie podziemne:

    - sieć kanalizacji sanitarnej;

    - sieci teletechniczne;

    - sieci energetyczne;

    - sieć wodociągowa.

  - Stan istniejący zagospodarowania terenu.

Analizowany teren w miejscowości Sobuczyna stanowi droga gminna (G.32.2 – ul. Konwaliowa) w Gminie Poczesna.

Droga posiada nawierzchnię bitumiczną z nieutwardzonymi poboczami                    i odwodnieniem w postaci przydrożnych rowów.

Zagospodarowanie terenu przyległego to jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa. Zjazdy do przyległych posesji stanowią przepusty rurowe                           z nieutwardzoną powierzchnią.

Drogą prowadzona jest komunikacja publiczna.

  - Wpływ projektowanych robót na środowisko oraz zdrowie 
 i higienę ludzi.

Projektowany zakres robót ma charakter proekologiczny i jego zadaniem jest poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców związanego z komunikacją w obrębie ulicy Konwaliowej.

Zastosowanie materiały, likwidacja przydrożnych rowów oraz umieszczenie rur odwadniających pod ziemią wraz z odbiornikiem wód deszczowych z poszczególnych posesji, zdecydowanie wpłyną na poprawę komfortu życia mieszkańców.

- Projektowane rozwiązania techniczne

  - Ocena przydatności gruntów do celów budowy.

Zgodnie z wykonaną opinią geotechniczną podłoże gruntowe w obrębie projektowanych robót charakteryzuje się:

- podłoże budowlane stanowią grunty sypkie i spoiste o symbolu konsolidacji „C”.

Występują grunty II i III kategorii urabialności.

Występowanie wody gruntowej w przeważającej części na głębokości 1,0 ÷ 1,5m. Napływ wody słaby. Amplitudy wahań lustra wody należy przyjąć ± 1,0m.

  - Bilans wód deszczowych.

Ilość spływających wód deszczowych określono wg wzoru:

Q = Ψ*φ*q*F [dcm3/s]

Q – spływ ścieków deszczowych

Ψ – współ. spływu zależny od zabudowy i zagospodarowania terenu

φ – współ. opóźnienia odpływu dla zlewni wydłużonych

q – natężenie deszczu [dcm3/s*ha] dla p=20% i czasie trwania 10 min.

F – powierzchnia rzeczywista zlewni

| Zlewnia | Rodzaj zabudowy i pokrycia zlewni | Powierzchnia zlewni F[ha] | Współ. spływu Ψ | Zlewnia zredukowana [ha] | Współ. opóźnienia φ | Natężenie deszczu q [dcm3/s*ha] | Ilość spływających wód deszczowych Q [dcm3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zlewnia Q1 ul. Konwaliowa km 0+000 ÷ 0+475 | Ulica asfaltowa | 0,27 | 0,7 | 0,56 | 0,76 | 172 | 73,5 |
|  | Zabudowa jednorodzinna | 1 | 0,25 |  |  |  |  |
|  | Ogrody i tereny niezabudowane | 1,23 | 0,1 |  |  |  |  |
| Zlewnia Q2 ul. Konwaliowa km 0+475 ÷ 0+745 | Ulica asfaltowa | 0,14 | 0,7 | 0,28 | 0,76 | 172 | 37,1 |
|  | Zabudowa jednorodzinna | 0,5 | 0,25 |  |  |  |  |
|  | Ogrody i tereny niezabudowane | 0,61 | 0,1 |  |  |  |  |

Łącznie spływ wód deszczowych:

Qc = Q1 + Q2

Qc = 73,5 + 37,1 = 110,6  [dcm3/s]

  - Rozwiązania techniczne nawierzchni chodnika.

Projekt przewiduje budowę chodnika na odcinku km 0+090 ÷ 0+745 (do istn. pętli autobusowej).

Chodnik ma być zlokalizowany jednostronnie od strony północnej drogi gminnej.

W ciągu budowanego chodnika przewiduje się przebudowę istniejących zjazdów do wszystkich posesji.

Rozwiązania wysokościowe określają rzędne nawierzchni istniejącej drogi gminnej.

Konstrukcja nawierzchni:

a) chodniki

- warstwa ścieralna - kostka brukowa betonowa (czerwona)			8 cm

- podsypka  cementowo piaskowa 1:4						3 cm

- podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 31,5-63,0

zaklinowana tłuczniem 0-31,5mm 						15 cm

- warstwa odcinająca - piasek						         	10 cm

b) zjazdy

- warstwa ścieralna - kostka brukowa betonowa (grafitowa) 			8 cm

- podsypka  cementowo piaskowa 1:4						3 cm

- podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 31,5-63,0

zaklinowana tłuczniem 0-31,5mm 						20 cm

- warstwa odcinająca - piasek						         	10 cm

Szczegóły  lokalizacji chodnika przedstawiono w części graficznej – zał. 2,3.

  - Rozwiązania techniczne odprowadzenia wód opadowych.

Aktualnie odbiornikiem wód opadowych z przyległych posesji i pasa drogi są rowy przydrożne odprowadzające wody do istniejącego Rowu „A” i dalej do pobliskiej rzeki Sobuczyna.

Budowa chodnika wymaga zabudowania rowu, przy równoczesnym zabezpieczeniu odpływu wód opadowych.

Dla spełnienia tych warunków zastosowano następujące rozwiązania:

Odwodnienie pasa drogowego

- na odcinku km 0+090 ÷ 0+465 (studnia S-1) pomiędzy granicą pasa drogowego a chodnikiem zaprojektowano odwodnienie w postaci t.zw. „drenażu francuskiego” z perforowanej rury PVC (SN8) ϕ300mm w zasypce z tłucznia kamiennego w otoczce z geowłókniny

(szczegóły rys. nr 3);

- na odcinku 0+465 (S-1) do komory zbiorczej odbioru wód należy wykonać rurociąg PVC (500mm (SDR34, SN8) na podsypce z piasku gr. 10cm i zasypce z piasku (gr. 30cm)

(szczegóły lokalizacyjne i konstrukcyjne przedstawiono na rys. 4 i 5);

- odcinek od komory zbiorczej do studni S-2 stanowi istniejący rurociąg  ϕ300mm;

- na odcinku od studni S-2 do końca chodnika (pętla autobusowa) wykonać drenaż francuski z rur PVC(300mm (SN8).

Całość wód opadowych zostaje sprowadzona do komory zbiorczej, skąd spływa istniejącymi rurociągami 2x(600mm i 1x(500 do istniejącego rowu „A” i dalej do rzeki Sobuczyny.

Odwodnienie wód deszczowych z posesji

- na całym odcinku projektowanego chodnika w uzgodnionych z właścicielami miejscach należy zabudować trójniki z PVC-300/200mm i końcówki (200mm doprowadzić do granicy pasa drogowego;

- Wytyczne do wykonawstwa robót

  - Realizacja projektowanych robót

Przed przystąpieniem do realizacji projektowanych robót należy powiadomić zainteresowane instytucie i gestorów sieci. Teren budowy należy oznakować .

Roboty prowadzić zgodnie z warunkami administratorów sieci, normami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót, przestrzeganiu przepisów BHP, wytycznymi projektantów i informacjami zawartymi w BIOZ.

W trakcie realizacji robót przewiduje się:

    - odbudowę elementów nawierzchni i pobocza dróg;

    - zasypane rowy odwadniające należy przykryć warstwą humusu (gr. 10cm) i dokonać obsiewu mieszanką traw;

    - w przypadku przecięcia istniejących sieci melioracyjnych należy przywrócić ich funkcjonalność.

Wykopy, zabezpieczenia

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-99/B-06050 (Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz w BN-83/8836-02              (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.).

Wykopy projektuje się jako:

    - otwarte, wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi,

Urobek z wykopów należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.

Podsypkę, obsypkę i zasypkę kolektorów do wysokości podbudowy w ulicach należy wykonać z materiałów sypkich (piasek). Wskaźnik zagęszczenia zasypki  ≥0,98. Granulacja piasku 0,05 mm < d < 2 mm.

Wykopy wykonywane w ulicach powinny być zabezpieczone barierką,                    a w nocy oświetlone światłem ostrzegawczym.

Zaleca się prowadzenie robót metodą wykopów otwartych krótkimi odcinkami             w taki sposób, by w ciągu dniówki roboczej dokonać zasypania wykopu. Widzi się celowość prowadzenia robót w systemie wydłużonej dniówki roboczej.

Roboty w ulicach prowadzić po uprzednim oznakowaniu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Odwodnienie wykopów

Wg przeprowadzonych badań gruntowych podłoża gruntowego, występowanie wody w poziomach zabudowy rurociągów kanalizacyjnych i uzbrojenia sieci, może występować przy słabym napływie.

Zaleca się prowadzenie robót w okresie letnim i jesiennym. Wykopy prowadzić odcinkami umożliwiającymi ich zasyp po każdym dniu roboczym, co sprowadzi do minimum problem odwodnienia wykopów lub go w ogóle wyeliminuje.

W projekcie przewidziano odwodnienie dna wykopów zestawem igłofiltrów,             w przypadku wystąpienia wody w wykopach.

  - Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonawstwa robót

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z Normą Branżową – BN-83/8836-02 „Roboty ziemne – wymagania i badania przy odbiorze”

Wszystkie roboty związane z wykonywaniem obiektów i z montażem sieci winny być przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych                  i obsługi sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa                            i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28-03-1972 r. w sprawie bezpieczeństwa                           i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych  i rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

Dotyczy to w szczególności robót przy użyciu dźwigów do montażu rur i studni (oznaczyć rejon gdzie nie wolno przebywać podczas pracy dźwigu). Ponadto na odcinkach, gdzie będą występować zbliżenia robót mniejsze od 3,0m od istniejących linii elektrycznych przewidziano dokonywanie okresowych wyłączeń linii lub wykonywanie robót ręcznie.

### Uwagi ogólne

1. Ewentualne zmiany tras kanałów dopuszcza się pod warunkiem

załatwienia spraw formalno-prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora

projektu.

2. Wykonać należy ręczne przekopy kontrolne w miejscach kolizji podziemnych

urządzeń z projektowaną sieci kanalizacyjną celem uściślenia trasy tych

urządzeń oraz pomiaru ich rzędnych.

3. Po wytyczeniu całego kanału sprawdzić należy zgodność rzędnych terenu

i niwelety z rozwiązaniami projektowymi.

4. Zapewnić należy nadzór przy realizacji inwestycji ze strony właścicieli

urządzeń podziemnych i naziemnych (dotyczy realizacji w rejonie

skrzyżowań i zbliżeń kanałów do istniejącego uzbrojenia terenu).

5. Wszelkie istotne niezgodności i propozycje należy uzgadniać z nadzorem

autorskim.

- Wykaz mających zastosowanie ważniejszych norm polskich

PN-86/B-02480 - 	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis

gruntów.

PN-89/B-03020 - 	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-92/B-10735 - 	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-92/B-10727 - 	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-89205 - 	Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-88/B-06250 - 	Beton zwykły.

PN-57/B-24625 - 	Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.

BN-83/8036-02 – 	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-91/M-34501- 	Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowanie gazociągów

z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-92/B-10729 - 	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PE-EN124/2000	Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego

PN-74/C-89200 - 	Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-76/E-05125 - 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05100 - 	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.