Dotyczy przetargu : Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Poczesna

W odpowiedzi na pytania skierowane do zamawiającego przez firmę PKP ENERGETYKA:

W odpowiedzi na pytania do zadania nr I.

Pyt. 1.

Dla potrzeb realizacji zadania należy przyjąć schemat połączeń i wyposażenia skrzynki oświetleniowej z zadania nr II.

Ze względu na to iż szafki oświetlenia ulicznego będące własnością ENION S.A. posiadają różny schemat połączeń i różny stan zamontowanych urządzeń, Zamawiający wymaga aby po modernizacji schemat połączeń wszystkich skrzynek był identyczny ze schematem skrzynki z zadania nr II oraz typ Cyfrowego Programatora Astronomicznego był również identyczny dla wszystkich punktów zapalania.

Pyt. 2.

Zamawiający wymaga zastosowania rury osłonowej wewnątrz wysięgnika jako warunek konieczny bez względu na rodzaj stosowanego przewodu.

Ze względu na powyższe Zamawiający dopuszcza do użycia każdy rodzaj przewodu miedzianego o przekroju 2,5 mm2.

W przypadku użycia przewodu LGY wymaga się „pobielenia” końców przewodu lub zaciśnięcia końcówek.

W odpowiedzi na pytania do zadania nr II.

Pyt. 1.

Zamawiający oczekuje wykonania zadania zgodnie z załączonymi do SIWZ projektami – o zmianach w przedmiarze robót Zamawiający poinformuje osobnym pismem.

Pyt. 2.

W przypadku konieczności zabudowy nowych skrzynek sterowniczych należy uwzględnić koszt licznika energii czynnej.

Pyt. 3.

Należy zastosować przewód zgodny z projektem.

Pyt. 4.

Należy zastosować rozwiązania zgodne z projektem.

Pyt. 5.

Zamawiający ze względu na zmianę typu opraw wymaga zmiany długości i kąta nachylenia wysięgników.

Wysięgniki winny być zamontowane do boku słupa zgodnie z kosztorysem ślepym.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) Tekst ujednolicony po zmianach z 27 marca 2003 roku. Stan prawny na 11 lipca 2003 roku, zwanej dalej Ustawą, roboty budowlane w rozumieniu Ustawy Art.3 ust.7 polegające na instalowaniu urządzeń, jakimi są oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem elektrycznym (złącza bezpiecznikowe i zaciski przyłączeniowe) oraz mechanicznym (wysięgniki), na obiektach budowlanych jakimi są istniejące słupy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, nie wymagają Pozwolenia na Budowę według przepisów Ustawy Art. 29 ust. 2 pkt 15 oraz nie wymagają Zgłoszenia właściwemu organowi według przepisów Art. 30 ust. 1 pkt 2.

W związku z powyższym zamawiający wymaga wykonania prac polegających na budowie słupów zgodnie z projektem lecz zmienia zakres prac nie wymagających pozwolenia na budowę.

Pyt. 6.

Należy uwzględnić koszt oznakowania.

Pyt. 7.

Należy wycenić prace zgodnie z kosztorysem ślepym załączonym do SIWZ.

Prace związane z przebudową zasilania działki nr. 84 Zamawiający zamierza wykonać odrębnym zamówieniem nie związanym z modernizacją oświetlenia.

W przypadku konieczności wykonania odrębnych opracowań dotyczących zabudowy oprawy Zamawiający zleci je wykonawcy w postaci robót uzupełniających.

Pyt. 8.

Prace należy wykonać zgodnie z kosztorysem ślepym.

Pyt. 9,10,11.

Należy uwzględnić zadanie Budowy oświetlenia przy ul. Kwiatowej w m. Kolonia Poczesna.

Zamawiający rezygnuje z zadania rozbudowy oświetlenia przy ulicy Zakole w miejscowości Poczesna - o zmianach w przedmiarze robót Zamawiający poinformuje osobnym pismem.

W odpowiedzi na pytania do SIWZ.

Pyt. 1.

Pod pojęciem „inżyniera” zamawiający rozumie osobę inspektora nadzoru.

Pyt. 2.

Zamawiający wykreśla pkt 2.1 z zał. nr.5.

Pyt. 3.

Pkt. 2.3 ST określa czynności inspektora nadzoru jakie mogą zostać podjęte celem sprawdzenia jakości dostarczonych materiałów i wykonanych prac.

Zamawiający nie wymaga od wykonawców niemożliwego - inspekcji wytwórni będący oddzielnymi podmiotami gospodarczymi.

Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonujący część elementów mechanicznych potrzebnych do wykonania zadania samodzielnie (np. haki, uzbrojenie wysięgnika, wysięgniki, śruby hakowe…) stosownie do pkt. 2.3 ST umożliwiał inspektorowi nadzoru inspekcję procesu ich powstawania.