Załącznik  nr 4 do SIWZ

Specyfikacja funkcjonalno – techniczna przedmiotu zamówienia

Wykonawca : ..........................................................................................................................

Specyfikacja funkcjonalno-techniczna samochodu pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego :

................................................................................................................................................

(producent/marka/model pojazdu)

| Lp. | Wymagania Zamawiającego opis funkcjonalno-techniczny | Opis parametrów w oferowanym samochodzie : TAK/NIE lub podać ilość. Wykonawca zobowiązany jest do podania faktycznych parametrów, cech i wyposażenia oferowanego samochodu. |
| --- | --- | --- |
| 1 | fabrycznie nowy rok produkcji 2015 |  |
| 2 | Podwozie musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U nr 108, poz. 908, z 2005r., ze zmianami). |  |
| 3 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 4, tabela nr 3 kod 507 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. |  |
| 4 | Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |
| 5 | Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U.2007.143.1002 z późn. zm. , i Rozporządzenie zmieniające - Dz.U. Nr 2010.85.553 (akt jednorazowy) |  |
| 6 | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym m.in.: - świadectwo homologacji typu pojazdu; - zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym wraz z opisem dokonanych zmian oraz adnotacją o spełnieniu przez pojazd warunków technicznych dla pojazdów specjalnych uprzywilejowanych w ruchu; - karta pojazdu; - książka gwarancyjna w języku polskim; - instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
|  | Wyposażenie | Wyposażenie oferowanego samochodu |
| 1 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą ,pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć: 3500kg. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej powyżej 3 000 kg, Zamawiający wymaga podania maksymalnej masy rzeczywistej wyliczonej zgodnie z PN-EN 1846-2 według poniższego wzoru: MMR = MP + MZ + MW+MZS gdzie: MMR – maksymalna masa rzeczywista, MP – masa własna pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego. MZ – masa załogi przyjmując na każdego jej członka 90 kg. MW – masa pozostałego wyposażenia, które ma być przewożone przyjmując 150 kg MZS – masa zabudowy specjalistycznej Jeżeli podana maksymalna masa rzeczywista pojazdu przekroczy 3 000 kg Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 178, poz. 1380, z 2009r.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami). |  |
| 1 | Zabudowa kontenerowa: - zabudowa kontenerowa z blachy aluminiowej i laminatu - dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Konstrukcja powinna wytrzymać obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, węży ssawnych itp. Na dachu ma być zapewnione miejsce na drabinę nasadkową trzyelementową i trzy węże ssawne. - szerokość rolet bocznych – po 2 rolety na stronę min. 1000mm każda - roleta w ścianie tylnej o szerokości minimum 800mm - rolety aluminiowe pyło-wodo-szczelne - wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu. - długość zabudowy min 2300 mm - szerokość zabudowy min 2200 mm - półki aluminiowe mocowane do stelaża z aluminium, zapewniające miejsce na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze - pozostałe elementy zabudowy wewnątrz przedziału sprzętowego, np. uchwyty, powinny być wykonane z metali odpornych na korozję (np. ze stali nierdzewnej) |  |
| 1 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 90 KM i moment obrotowy min. 340 Nm o zapłonie samoczynnym, spełniający dopuszczalne wartości emisji spalin w poszczególnych normach EURO 5 dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |
| 1 | Samochód wyposażony w skrzynię biegów manualną- minimum 5-cio biegową + bieg wsteczny zsynchronizowana |  |
| 1 | Samochód wyposażony w załączany napęd na oś tylną. |  |
| 1 | Samochód wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 1 | regulacja kolumny kierowniczej w dwóch kierunkach |  |
| 2 | komputer pokładowy (wskazujący co najmniej temperaturę zewnętrzną, średnie zużycie paliwa, zasięg) |  |
| 3 | światła do jazdy dziennej |  |
| 4 | centralny zamek z pilotem |  |
| 5 | układ przeciwblokujący ABS |  |
| 6 | kierownica z regulacja wysokości |  |
| 7 | Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy |  |
| 8 | elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy |  |
| 9 | boczne lusterka regulowane elektrycznie |  |
| 10 | klimatyzacja |  |
| 11 | światła do jazdy dziennej |  |
| 12 | bezwładnościowe 3-punktowe pasy bezpieczeństwa przy fotelach w kabinie |  |
| 13 | belka świetlna z napisem „STRAŻ” belka dachowa typu LED (niebieska) posiadająca minimum 2 punkty świetlne w kolorze niebieskim, z możliwością zmiany trybu błysku (rotator, strobe, LED), podświetlany szyld – biały panel z napisem STRAŻ, uruchamiany wraz ze światłami pozycyjnymi pojazdu, (zestaw montażowy) (spełniająca wymagania obowiązujące na terenie RP tj. Regulamin 65 EKG/ONZ dla światła niebieskiego oraz Regulamin 10 EKG/ONZ lub zamiennie Dyrektywę 95/54 EMC dla wszystkich lamp), umożliwiająca jazdę z prędkością maksymalną, |  |
| 14 | głośnik kompaktowy o mocy min. 100 W, |  |
| 15 | lampy typu LED (2 szt. niebieskie – spełniające wymagania obowiązujące na terenie RP. tj. Regulamin 65 EKG/ONZ dla światła niebieskiego oraz Regulamin 10 EKG/ONZ ) zamontowane w przedniej części pojazdu, |  |
| 16 | lampa dachowa LED – w tylnej części pojazdu – źródło światła wykonane w tej samej technologii co belka dachowa, |  |
| 17 | tablice z napisem „STRAŻ” |  |
| 18 | oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego |  |
| 19 | oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy oraz po otwarciu żaluzji kontenera |  |
| 20 | hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg PN- 76/S-47291 |  |
| 21 | gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe, wg PN-83/S-76055 |  |
| 22 | radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 – 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu |  |
|  | Silnik | Silnik oferowanego samochodu |
| 1 | typu diesel |  |
| 2 | moc silnika min. 90 KM |  |
| 3 | norma emisji spalin – Euro 5 |  |
|  | Masy /Napełnianie płynami | Masy /Napełnianie płynami oferowanego samochodu |
| 1 | pojemność zbiornika paliwa (l) – min. 70 |  |
|  | Osiągi | Osiągi oferowanego samochodu |
| 1 | prędkość maksymalna (km/h) – min. 130 |  |
|  | Przekładnia główna | Przekładnia główna oferowanego samochodu |
| 1 | napęd – oś tylna |  |
| 2 | liczba biegów – 5+wsteczny |  |
|  | Gwarancja | Gwarancja oferowanego samochodu |
| 1 | Samochód musi być objęty gwarancją świadczoną na następujących warunkach : na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń – obejmują prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, na perforacje blach, na powłokę lakierniczą; |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Serwis gwarancyjny oferowanego samochodu |
| 1 | Wykonawca zapewni możliwość wykonania serwisu gwarancyjnego w Autoryzowanych Stacjach Obsługi w miejscowościach odległych w promieniu 100 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w dniu zawarcia umowy wykaz adresów ASO, uprawnionych do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla samochodu będącego przedmiotem zamówienia - (załącznik nr 1 do umowy). |  |

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru, warunku. Niespełnienie któregokolwiek z punktów może skutkować odrzuceniem oferty.

Wykonawca powinien wpisać w każdej tabeli w specyfikacji techniczno-funkcjonalnej dane oferowanego samochodu.

....................................................                                              ......................................................

(miejscowość, data)                                                            (podpis i pieczątka imienna Wykonawcy

lub osoby występującej w jego imieniu)